### Приложение

3.5.22. Проектирование парковых дорог, проездов, велосипедных дорожек

Таблица 1

| Категория дорог и улиц | Основное назначение дорог и улиц |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Парковые дороги | дороги предназначены для обслуживания посетителей и территории парка, проезда экологически чистого транспорта, велосипедов, а также спецтранспорта (уборочная техника, скорая помощь, полиция) |
| 2. Велосипедные дорожки: |  |
| в составе поперечного профиля УДС | специально выделенная полоса, предназначенная для движения велосипедного транспорта. Может устраиваться на магистральных улицах общегородского значения 2-го и 3-го классов, районного значения и иных улицах |
| на рекреационных территориях, в жилых зонах и т.п. | специально выделенная полоса для проезда на велосипедах |

Таблица 2

| Категория дорог и улиц | Рас-четная ско-рость движе-ния, км/ч | Ши-рина поло-сы дви-же-ния, м | Число полос движения (суммар-но в двух направ-лениях) | Наи-мень-ший радиус кри-вых в плане, м | Наи-боль-ший про-доль-ный уклон, | Наи-мень-ший радиус верти-кальной выпук-лой кривой, м | Наимень-ший ра-диус вер-тикаль-ной вог-нутой кривой, м | Шири-на пе-шеход-ной части тро-туара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Парковые дороги | 40 | 3,0 | 2 | 75 | 80 | 600 | 250 |  |
| 2. Велоси-педные до-рожки: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в составе поперечного профиля УДС |  | 1,50* | 1-2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,00** | 2 | 25 | 70 |  |  |  |
| на рекреа-ционных тер-риториях в жилых зонах и т.п. | 20 | 1,50* | 1-2 | 25 | 70 |  |  |  |
|  |  | 1,00** | 2 |  |  |  |  |  |

___________________________

( При движении в одном направлении.

(( При движении в двух направлениях.